PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W CIECHANOWIE

ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAG.262.32.2019                                                                                                 Załącznik nr 1.4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśmowego wyrzutnika wiórów oraz metalowej kuwety do wiórów o pojemności min. 200l wraz z montażem i uruchomieniem.

Wymagania:

- Taśmowy wyrzutnik wiórów musi być w pełni zintegrowany z maszyną HAAS TM1P.

- Przenośnik wiórów, który automatycznie usuwa wióry z maszyny HAAS TM1P, zagęszcza je i usuwa z nich chłodziwo.

- Kąt pochylenia zsuwni wiórów odpowiednio dobrany tak by minimalizować przenoszenie chłodziwa i umożliwiać wyrzut wiórów na wysokości standardowej beczki przemysłowej/stosownej kuwety.

- Budowa z materiału o odpowiedniej wytrzymałości

- Przenośnik musi być aktywowany za pomocą kodu M lub bezpośrednio z panelu sterowania.

- Dostępne muszą być ustawienia odstępów i czasu pracy cyklu przenośnika w trybie automatycznym.

- Zintegrowana technologia inteligentnego wykrywania blokad automatycznie odwraca kierunek pracy przenośnika w razie zacięcia.

- Konstrukcja zatwierdzona i dopuszczona do eksploatacji przez firmę HAAS

- Pełen kompletny zestaw montażowy i funkcjonalny umożliwiający natychmiastową pracę z centrum obróbczym HAAS TM1P.

- Kuweta na wióry z zamknięciem i uchwytami do transportu. Pojemnik o pojemności 200 l, musi być wykonany z materiału odpornego na działanie olejów.

- WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymagane parametry sprzętu

| Dokumentacja w języku polskim, potwierdzenie wymaganych norm itp. | Dostawca deklaruje, iż urządzenie jest dopuszczone do użytkowania, posiada wszelkie stosowne dokumentacje wymagane przepisami UE i Polski, certyfikat CE oraz przekazuje je zleceniodawcy. |
| --- | --- |
| Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim | Posiada |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | Posiada |
| Miejsce dostawy | Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, dokona rozładunku , montażu i uruchomienia we wskazanym miejscu |
| Gwarancja | Sprzęt nowy, nieużywany, gwarancja 2 lata |

2.WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY POZATECHNICZNE

Zamawiający wymaga dostawy maszyny do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów. Odbiór dostawy 
i rozładunek w obecności Wykonawcy.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia min. 1 dniowego dla personelu technicznego (operatorów) w ilości min. 3 osób.

Zamawiający nie odbiera przesyłek kurierskich i pocztowych bez udziału Wykonawcy dostawy.

W przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Ewentualne użycie nazw własnych lub znaków towarowych przez Zamawiającego służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.